## Slide 1
EIA OBUKA POMOĆNI PRIRUČNIK ZA JUGOISTOČNU EVROPU
Provjera potreba

## Slide 2
*Do uključivanja javnosti uglavnom dolazi u ovoj fazi
Do njega međutim može doći i
u bilo kojoj drugoj fazi procesa EIA
Informacije dobijene u ovom procesu
doprinose efikasnosti budućih procesa EIA
Bez EIA
Početno
ispitivanje u odnosu
na okoliš
Potreba za EIA
Prijedlog odobren
Prijedlog nije
odobren
Redefinisanje
prijedloga
Ponovno podnošenje
prijedloga
Utvrđivanje
prijedloga
*Učešće javnosti
Provjera potreba
Utvrđivanje
djelokruga
Analiza uticaja
Ublažavanje posljedica
i kontrola uticaja
Izvještaj EIA
Pregled
Donošenje odluke
Implementacija
i monitoring

## Slide 3: Šta obuhvata proces provjere?
Procesom provjere utvrđuje se:
  da li je EIA potrebna za određeni projekat
  koji nivo EIA je potreban.

## Slide 4: Rezultati provjere
Potrebna potpuna i sveobuhvatna EIA
Potrebna ograničena EIA
Nije potrebna EIA

## Slide 5: Instrumenti za provjeru
Lista projekata:
  Uključivi — navedeni projekti moraju biti podvrgnuti EIA
  Isključivi — navedeni projekti su izuzeti od EIA
Ispitivanje od slučaja do slučaja:
  Utvrđivanje da li projekti mogu imati bitne uticaje na okoliš
  U tom slučaju, projekat bi morao biti podvrgnut EIA
Kombinacija gornjih varijanti

## Slide 6: Okvir za provjeru
Obavezna EIA
Razmatranje potrebe
za EIA-om od slučaja
do slučaja
Isključuje se primjena EIA
Uključiva granica
Indikativna granica
Isključiva granica
Rastući uticaj

## Slide 7: Provjera u skladu sa Direktivom EC o EIA
Obavezna primjena: Aneks I Direktive EC o EIA daje listu projekata za koje je uvijek potrebna EIA.
Primjena prema nahođenju: Za projekte navedene u Aneksu II potrebna je provjera ispitivanjem od slučaja do slučaja ili pozivanjem na granične kriterije koji su ustanovljeni od strane zemlje članice. U toku tog postupka, moraju se uzeti u obzir slijedeći kriteriji navedeni u Aneksu III:
  Karakteristike projekta;
  Mjesto projekta; i
  Karakteristike mogućih uticaja na okoliš.
Rezultati provjere projekata iz Aneksa II moraju biti dostupni javnosti. (čl. 2.4)

## Slide 8: Metod ‘semafora’ u procesu provjere (primjer primjene Direktive EC o EIA)
Indikativne ili okvirne
granice i kriteriji
Uključive ili obavezne
granice i kriteriji
Kriteriji isključivih
granica
Potrebna EIA
Mora se razmotriti
potreba za EIA
Nije potrebna EIA
npr. projekti Aneksa I
Direktive
npr. projekti Aneksa III
za koje se ne smatra da imaju
značajan uticaj na okoliš
+ vojni projekti koji su
izuzeti od EIA
npr. projekti Aneksa II, osim
onih koji su izuzeti, moraju se
provjeriti u skladu sa
kriterijima Aneksa III

## Slide 9: Provjera potreba u skladu sa smjernicama EU o provjeri potreba
Da li će projekat izvjesno
imati bitnog uticaja na
sajt Natura 2000
EIA
potrebna
EIA
nije potrebna
Korak 5
- Evidentiranje odluke o provjeri potreba
KORAK 2
Da li se projekat nalazi na Obaveznoj
listi u okviru propisa zemlje članice
KORAK 3
Da li se projekat nalazi na Isključivoj
Listi, čime se izuzima od EIA
KORAK 4
Razmatranje od slučaja do slučaja:
da li je vjerovatno da će projekat imati
bitnog uticaja na okoliš
KORAK 1
Da li je projekat
naveden u
Aneksu I ili II
Ne
Da
Ne
Da
Da
Da
Ne
EIA
nije potrebna
EIA
nije potrebna
EIA
potrebna
EIA
potrebna

## Slide 10: Provjera u skladu sa procedurom Svjetske banke
Svi prijedlozi podneseni Svjetskoj banci moraju biti podvrgnuti provjeri u odnosu na okoliš.
Rezultati provjere u odnosu na okoliš razvrstavaju se u jednu od tri kategorije EIA:
  Prijedlozi iz kategorije A podvrgavaju se punoj EIA
  Prijedlozi iz kategorije B podvrgavaju se djelimičnoj EIA
  Prijedlozi iz kategorije C ne podvrgavaju se EIA

## Slide 11: Provjera u skladu sa procedurom EBRD
Svi prijedlozi moraju biti podvrgnuti provjeri u odnosu na okoliš kako bi se utvrdio potencijalni rizik po okoliš i odgovornost.
Kao i u slučaju Svjetske banke, svi prijedlozi razvrstavaju se u jednu od tri kategorije EIA (A, B ili C).
Provjerom se takođe utvrđuje da li je potrebna revizija u odnosu na okoliš. Ukoliko je odgovor ‘da, onda se prijedlog razvrstava u kategoriju 1, a ako je odgovor ‘ne’, onda se razvrstava u kategoriju 0.

## Slide 12: Provjera u skladu sa Konvencijom Espoo
Sve predložene aktivnosti navedene u Aneksu 1 Konvencije moraju se provjeriti radi mogućih znatnih, neželjenih prekograničnih efekata.
Opšte smjernice za utvrđivanje značaja neželjenih prekograničnih efekata date su u Dodatku III Konvencije.
Pored toga, zainteresovane strane mogu razmotriti vjerovatnoću da druge aktivnosti koje nisu navedene u Dodatku I Konvencije izazovu znatne neželjene prekogranične efekte, što bi značilo da moraju biti podvrgnute prekograničnoj EIA.

## Slide 13: Elementi koji se preporučuju za efikasno provjeravanje u zemljama jugoistočne Evrope
Obavezna primjena EIA treba se zasnivati na listi utvrđenoj u Aneksu I Direktive EC o EIA.
Primjena EIA po vlastitom nahođenju treba se zasnivati na listi utvrđenoj u Aneksu II Direktive EC. Na ove projekte je potrebno primjenjivati provjeru od slučaja do slučaja, na osnovu kriterija definisanih u Aneksu III Direktive EC. Ovo će omogućiti ispunjavanje uslova provjere koje su postavili EBRD i Svjetska banka.
Svi projekti za koje je potrebna EIA trebaju se odmah provjeriti radi mogućih prekograničnih efekata, na osnovu kriterija utvrđenih u Dodatku III Konvencije Espoo.