## Slide 1
RESURSNI VODIČ ZA PUŽS (EIA) ZA JUGOISTOČNU EVROPU
Utvrđivanje potreba

## Slide 2
Identifikacija predloga
Utvrđivanje potreba
Inicijalno ispitivanje zivotne sredine
Nije potrebna EIA
Učešće javnosti
Učešće javnosti se obično javlja pri ovim koracima moze se pojaviti i na bilo koje drugom koraku u procesu EIA
EIA potrebna
Određivanje okvira
Analiza uticaja
Ublazavanje uticaja i menađzment uticaja
Implementacija i monitoring
Informacija iz ovog procesa doprinosi efektivnosti EIA procesa
Nije odobrena
Redizajniranje
Ponovno podnošenje
EIA Izveštaj
Pregled izveštaja
Donošenje odluke
Odobrena

## Slide 3: Što je utvrđivanje potreba?
Postupkom skrininga (tj. utvrđivanja potreba) određuje se:
  da li je za konkretni projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu;
  propisani nivo procene dejstava na životnu sredinu

## Slide 4: Ishodi postupka utvrđivanja potreba
potrebna potpuna ili sveobuhvatna PUŽS (EIA)
potrebna limitirana PUŽS (EIA)
nije potrebna PUŽS (EIA)

## Slide 5: Instrumenti utvrđivanja potreba
Projektne liste:
  Uključne — nabrojani projekti koji moraju biti podvrgnuti proceni uticaja na životnu sredinu
  Isključne — nabrojani projekti koji su izuzeti od procene uticaja na životnu sredinu
Slučaj po slučaj ispitivanja:
  ovim postupkom ispituje se da li projekti mogu značajnije delovati na životnu sredinu
  ukoliko se uspostavi da je tako – projekat mora da se podvrgne proceni uticaja na životnu sredinu
kombinacija gore navedenog

## Slide 6: A framework for screening
EIA odbijena
Uključen prag
Indikativni prag
Isključen prag
Povećanje uticaja
Obavezna EIA
Razmatranje “Slučaj po slučaj“ o potrebi EIA

## Slide 7: Utvrđivanje potreba u skladu s Direktivom EC o proceni uticaja na životnu sredinu
Obavezna primena: u Aneksu I uz Direktivu EC o PUŽS, navedeni su projekti za koje se uvek zahteva obavljanje procene dejstava na životnu sredinu.
Primena po slobodnoj oceni: Kod projekata navedenih u Aneksu II zahteva se utvrđivanje potrebe putem ispitivanja od slučaja do slučaja ili pozivanjem na početne (osnovne) kriterijume koje je ustanovila država-članica ('početni kriterijum' je ona vrednost kojom se označava početak ili prag datog uticaja – prim. prevodioca). Kod ovakvog postupka potrebno je uzeti u obzir sledeće kriterijume navedene u Aneksu III:
  karakteristike projekta
  lokacija projekta i
  karakteristike mogućih dejstava na životnu sredinu.
Rezultati postupka utvrđivanja potrebe u slučaju pojekata navedenih u Aneksu II moraju biti dostupni javnosti (član 2.4).

## Slide 8: Pristup utvrđivanju potreba nazvan 'semafor' (primer primenjivanja Direktive EC o proceni uticaja na životnu sredinu)
Indikativni ili vodeć i pragovi i kriterijumi
Uključivi ili obavezni pragovi i kriterijumi
Isključivi pragovi ili kriterijumi
EIA (PUžS) je potrebna
Nije potrebna EIA (PUžS)
npr. projekti iz Aneksa i Direktive EU
npr. projekti sa liste
Aneksa II koji nemaju značajan uticaj na životnu sredinu + vojni projekti koji su isključeni iz procesa EIA (PUžS)
EIA (PUžS) je potrebna
npr. projekti sa liste Aneksa II, osim onih isključivih koji trebaju proć i procenu prema kriterijumima Aneksa III

## Slide 9: Utvrđivanje potreba u skladu sa Uputstvima EC o utvrđivanju potreba
Da li će projekat imati značajan efekt prema Natura 2000
EIA potrebna
EIA nije potrebna
EIA
potrebna
EIA nije potrebna
Korak 5 : Beleženje odluka
Korak 2: Da li se projekat nalazi na listi za koje je obavezna EIA po zakonima zemlje
Korak 3: Da li se projekat nalazi na tzv. Isključivoj listi tj na listi na kojoj se nalaze projekti koji su izuzeti od EIA
Korak 4: Razmatranje “Slučaj po slučaj“ i da li će projekat imati značajan uticaj na životnu sredinu
Korak 1: Da li se projekat nalazi u Aneksu I ili II
→Ne
Y
→ Da
→Ne
Y
→ Da
→ Da
→Da
→Ne
EIA nije potrebna
EIA potrebna

## Slide 10: Utvrđivanje potreba u skladu s procedurom Svetske banke
Svi predlozi koji se podnose Svetskoj banci moraju biti podvrgnuti postupku skrininga.
Rezultati utvrđivanja potreba u vezi sa projektima u oblasti životne sredine razvrstavaju se u jednu od tri kategorije postupka procene dejstava na životnu sredinu, i to:
  Kategorija A - predlozi kod kojih se zahteva potpuna procena uticaja na životnu sredinu
  Kategorija B – predlozi kod kojih se zahteva delimična procena uticaja na životnu sredinu
  Kategorija C – predlozi kod kojih se ne zahteva procena uticaja na životnu sredinu

## Slide 11: Utvrđivanje potreba u skladu s procedurom EBRD-a
Svi predlozi moraju biti podvrgnuti postupku skrininga koji se odnosi na životnu sredinu kako bi se identifikovali mogući rizici i obaveze u vezi sa životnom sredinom
Kao i u slučaju Svetske banke, svi predlozi razvrstavaju se u jednu od tri kategorije postupaka procene dejstava na životnu sredinu (A, B ili C).
Postupkom utvrđivanja potreba takođe se određuje da li postoji obaveza sprovođenja ekološke provere. Ako je odgovor u tom pogledu potvrdan, predlog se razvrstava u kategoriju I, a ako je odgovor negativan – razvrstava se u kategoriju 0.

## Slide 12: Utvrđivanje potreba u skladu s Espoo Konvencijom
Sve predložene aktivnosti koje su navedene u Dodatku I uz ovu Konvenciju moraju se proveriti radi utvrđivanja da li postoje neka značajna i nepovoljna uticaja koja prelaze državne granice.
Opšte uputstvo za određivanje značaja nepovoljnih dejstava koja prelaze državne granice nalaze se u tekstu Dodatka III uz pomenutu Konvenciju.
Pored toga, zainteresovane strane imaju mogućnost da raspravljaju o tome da li i neke druge aktivnosti, koje nisu navedene u Dodatku I uz Konvenciju, mogu imati značajna nepovoljna uticaja koja prelaze državne granice, pa su zato podložne proceni dejstava na životnu sredinu koja uticaja prelaze državne granice.

## Slide 13: Elementi delotvornog utvrđivanja potreba koji se preporučuju u zemljama Jugoistočne Evrope.
Obavezna primena postupka procene uticaja na životnu sredinu treba da se zasniva na listi ustanovljenoj u Aneksu I Direktive EC o proceni dejstava na životnu srtedinu.
Primena po slobodnoj oceni postupka procene uticaja na životnu sredinu treba da se zasniva na listi ustanovljenoj u Aneksu II uz Direktivu EC. Kod ovakvih projekata treba primeniti skrining od slučaja do slučaja, a na osnovu kriterijuma definisanih u Aneksu III uz Direktivu EC. Ovim se omogućuje postupanje po zahtevima koje za postupak utvrđivanja potreba propisuju EBRD i Svetska banka.
Svi projekti za koje je potrebno sprovesti procenu dejstava na životnu sredinu treba bez odlaganja da se podvrgnu proveri radi utvrđivanja dejstava koja prelaze državne granice, i to na osnovu kriterijuma predviđenih u Aneksu III uz Konvenciju Espoo.