## Slide 1
RESURSNI VODIČ ZA PUŽS (EIA) ZA JUGOISTOČNU EVROPU
Izveštavanje u okviru
PUŽS (EIA) procesa

## Slide 2
Identifikacija predloga
Utvrđivanje potreba
Inicijalno ispitivanje zivotne sredine
Nije potrebna EIA
Učešće javnosti
Učešće javnosti se obično javlja pri ovim koracima moze se pojaviti i na bilo koje drugom koraku u procesu EIA
EIA potrebna
Određivanje okvira
Analiza uticaja
Ublazavanje uticaja i menađzment uticaja
Implementacija i monitoring
Informacija iz ovog procesa doprinosi efektivnosti EIA procesa
Nije odobrena
Redizajniranje
Ponovno podnošenje
EIA Izveštaj
Pregled izveštaja
Donošenje odluke
Odobrena

## Slide 3: Različiti nazivi za isti dokument
Izveštaj o proceni uticaja na životnu sredinu (izveštaj o PDŽS)
Izjava o uticajima na životnu sredinu (IDŽS)
Izjava o životnoj sredini (IŽS)
Izveštaj o proceni sa aspekta životne sredine (IPAŽS)
Izjava o uticajima na životnu sredinu (IDŽS)

## Slide 4: Elementi uspešno sastavljenog izveštaja o proceni uticaja na životnu sredinu (izveštaj o PDŽS)
opisuju značajne uticaje koje izaziva predlog
identifikuju mere za ublažavanje značajnih uticaja, uključujući praktične akcije koje predlagač namerava da preduzme
pružaju nadležnom organu vlasti informacije koje su relevantne za donošenje odluke
izlažu se na takav način da ih mogu razumeti i javnost i oni koji odlučuju

## Slide 5: Izveštavanje o proceni uticaja na životnu sredinu u skladu sa Direktivom EC o proceni uticaja na životnu sredinu predstavlja:
opis projekta;
prikaz glavnih alternativa koje je proučio graditelj i naznačenje glavnih razloga za izbor koji je učinio;
opis aspekata u sferi životne sredine za koje postoji mogućnost da budu značajno pogođeni predloženim projektom;
opis mogućih značajnih dejstava u sferi životne sredine koje može imati predloženi projekat;
prikaz mera predviđenih za sprečavanje, smanjenje i eventualno otklanjanje nepovoljnih dejstava po životnu sredinu;
sažeti netehnički prikaz;
ukazivanje na eventualne teškoće (tehnički nedostaci ili nepostojanje stručnog znanja – know-how) na koje se naišlo prilkom objedinjavanja traženih informacija.
Jedan PDŽS Izveštaj mora sadržavati sledeće

## Slide 6: Elementi za pripremanje sažetog egzekutivng prikaza
Usmerenje na slušaoce (ciljnu grupu)
Jezgrovitost izlaganja
Jasnoća i doslednost
Izbegavanje upotrebe žargona
Sažeto prikazivanje ključnih nalaza (zaključaka)

## Slide 7: U egzekutivnom prikazu treba naznačiti …
predlog i njegovo okruženje
zadatke procene dejstava na životnu sredinu
rezultate do kojih se došlo konsultovanjem javnosti
alternative koje su uzete u obzir
glavna dejstva i njihov značaj
mere ublažavanja dejstava i mere upravljanja dejstvima
moguće ostale relevantne elemente

## Slide 8: Neki nedostaci u izveštajima o proceni uticaja na životnu sredinu (kad je reč o sadržini)
cilj predloga opisan isuviše usko
opisom nije obuhvaćena celokupna aktivnost (tj. sve ono što je projektom predviđeno da se uradi)
propušteno je pominjanje osetljivih elemenata značajnih za životnu sredinu
korišćenje zastarelih ili nedelotvornih modela predviđanja
uticicaji na životnu sredinu nisu upoređivana sa standardima ili ciljevima (nisu opisani relevantni standardi i relevantno zakonodavstvo)
kumilativni, indirektni kao i sinergistični uticaji nisu spomenuti u izveštaju ili su nepravilno opisani
alternativne nedovoljno opisane neomogućuju komparaciju
prigladne mere za ublažavanje uticaja nisu razmatrane
donešeni netočni zaključci

## Slide 9: Neki nedostaci u izveštajima o proceni uticaja na životnu sredinu (kad je reč o formi)
nejasna struktura
  suviše dug
  nema potrebne preciznosti
siromašan stil i jezik:
  isuviše tehnički (izveštaji
  kao i ne-tehnički sadržaji)
  nejasne preporuke i zaključci
  nedostaju preporuke